# MARCH 761/7 – Patrick Neve ,Belgie 1977 - návod na stavbu modelu

Model vozu je z VC Belgie, Patrick se kvalifikoval 24 z 26. Kvalifikaci poznamenalo deštivé počasí a na nedělní závod tomu nebylo jinak. V průběhu několika kol havarovali takoví velikáni jako Mario Andretti na Lotusu nebo Carlos Reutemann na Ferrari, potom začala trať osychat a mnoho pilotů zamířilo do boxů vyměnit pneumatiky, loterie ale pokračovala a kolem 40. kola opět začalo pršet, po dalších deseti kolech ale bylo zase vše jinak a trať opět rychle osychala. Nakonec dokončilo 15 vozů, Patrick dojel na slušném desátém místě..

Jako první krok doporučuji důkladně prostudovat návod a návodnou kresbu, jsou v něm některá upozornění a rady.

Připravte si následovné délky špejlí a začerněte je: průměr 2 mm – C osa zadního kola 13mm ; B osa předního kola 11mm; montážní špejle pro                                         uchycení motoru – E horní 56mm ; F spodní 40mm. Kulaté párátka průměru cca 1,2mm –  D zadní poloosa 12mm;  83 zadní tlumič 17mm; 91 přední tlumič 12mm; A osa volantu 3 mm.

Kola Doporučuji připravit jako první  pro kontrolu rovinnosti modelu, avšak není to podmínkou. Návod na sestavení kol je na konci textu.

Zpracujete díl 1, nezapomeňte vyřezat díry na přední zavěšení, zadní část podlepte 1mm kartonem H 13x29 mm,zadní rovnou část boků taktéž podlepte    1 mm kartonem 13x53 mm, předek spojte chlopní 3. Díl 2 lepte odzadu, ohnutí přední části vytvarujte až po zaschnutí. Ze vnitřku vozu podlepte přední část dílu 2 kartonem G 26x30 mm, aby se později při lepení krytu kokpitu neprohýbal.Z dílů 4 a 5 slepte vnitřek kokpitu, vlepte do něj hasící systém 6 nápisem nahoru. Celek vyzkoušejte mezi boky vozu nejprve nasucho, případně zastřihněte a potom přilepte zespodu dílu 2. Přilepte podlahu vozu 7. Pokračujte předním spojlerem. Na 2 přilepte 8, kontrolujte návaznost středové rysky. Části dílu 9, které pokračují dovnitř spojleru ohněte směrem nahoru, není tam naznačená ryska, aby to nerušilo vizuální dojem. Celek 9 a 10 přilepte na 8 a opět rysku na rysku. Zespodu na díl 2 přilepte 11. Z dílů 12, 13 na levé straně a 14, 15 na pravé straně slepte průchod vzduchu k předním kolům, vršky k dílu 11 lepte tak , aby tyto díly byly svisle dolů. Z dílů 16, 17, 18, 19 slepte celek ,který vlepte do přední části, popřípadě přistřihněte 19. Spodní rovina předního spojleru by měla být rovnoběžná se spodkem vozu. Na zadní část kokpitu přilepte díl 20. Slepte vnitřní část krytu kokpitu 22 s výztužným dílem 21 a přilepte na vůz. Vnější část krytu kokpitu 23 lepte odpředu, případné přesahy v zadní části kokpitu odstřihněte. Do kokpitu vlepte přístrojovou desku 24. Pokračujte lepením sedačky. Z rubu dílu 26 přilepte 27, pokračujte sedákem 25. Z druhé strany přilepte bok z dílů 28 a 29. Sedačku zakončete vlepením pásů 30. Sedačku odložte do pracovní krabičky.

Na 20 přilepte 31, 32, 33. Do kokpitu přilepte napravo řadící páku 34 , dále volant 35, délka špejle volantu A 3mm, špejli začerněte. Nyní vlepte do kokpitu sedačku. Na přední spojler přilepte díly 36 a 37. Na rysky přilepte natupo vzpěru předního spojleru 38. Přilepte opěrku 39, černé kolečko podlepte 0,5 mm a přilepte na bílé. Na bok krytu kokpitu přilepte na rysky díly 40.

Zpracujte nádrž 41, doporučuji část s otvory na špejle na celou tloušťku vylepit kartonem, přilepte na ni víčko 42 a celek přilepte na zadek kokpitu, díry na špejle musí navazovat. Zkompletujte boční chladiče 43 a 44 a odložte je do pracovní krabičky, na vnitřní strany nezapomeňte vyříznout otvory pro potrubí. Z dílů 45, 46, 47 slepte kryt motoru. Nejdříve boky přilepte k 47 a potom zaklopte přesahy dílu 47 dovnitř. Kryt odložte do pracovní krabičky.

Pokračujte slepením motoru. Zpracujte 48, na něj přilepte díly 49 a 50,  nezapomeňte vyříznout otvory na výfukové potrubí. Na 49 přilepte 51. Na 50 přilepte 52. Nezapomeňte propíchnout díry na kabely (černá niť). Dle kresby přilepte 53 a 54. Podlepte 1mm kartonem díl 55 a z druhé strany přilepte 56. Celek přilepte na 48, otvory musí navazovat. Skrz motor prostrčte 2 špejle. Na 49 a 50 přilepte 57. Díl 58 podlepte 1 mm kartonem a přilepte na něj 59, celek potom přilepte na 57. Do 60 zalepte 8 černých nití (kulatý díl) a přilepte na 48. Z dílů 61, 62, 63 slepte mezikus, nasuňte na špejle a přilepte k motoru. Diferenciál slepte následovně. 64 a 65 podlepte 1mm kartonem (mimo chlopně) a přilepte k 66. Z boků přilepte díly 67. 68 podlepte kartonem na tloušťku dílu 69 a oblepte páskem 69, potom přilepte na 67. Celek nasuňte na špejli a přilepte k mezikusu. Převodovku slepte z dílů 70, 71, 72, nasuňte na špejli a přilepte k diferenciálu. Motor s převodovkou a diferenciálem přilepte k šasi (k nádrži), špejle použijte jako vodící kolíky.

Z dílů 73 a 74 slepte 8 sacích kuželů a přilepte je na motor, spoje směřujte do středu motoru. Z dílů 75, 76, 77 slepte ochranný oblouk a přilepte jej na vůz. Nyní můžete zalepit kabely do otvorů v hlavách motoru. Pokračujte zadním zavěšením. Z dílů 78, 79, 80, 81, 82 a špejle C zkompletujte unašeče zadních kol a odložte je do pracovní krabičky. Střed kotoučové brzdy slepte z 81 a 83. Kotouč z dílů 84 ,ten podlepte 1 mm kartonem a boků 85. Po vyříznutí středového otvoru odřízněte skalpelem zelenou část. Kotouč nasuňte a zalepte na střed. Brzdy dokončete nalepením brzdového třmenu – zadní náprava 87, přední náprava 86. Celek zadní brzdy přilepte na diferenciál na 68, přední odložte do krabičky.

Spodní zavěšení 88 a vrchní zavěšení 89 přilepte k šasi a k diferenciálu. Na vrchní zavěšení přilepte díl 90 vylepený kartonem. Mezi zavěšení přilepte unašeče zadních kol, tak aby špejle po nastavení výšky byla vodorovně.Mezi unašeč a střed brzdového kotouče vlepte začerněnou špejli (bambusové párátko, či něco menšího průměru) - poloosu. Nastavte výšku a nalepte zadní tlumiče 91 – špejle 17mm, pružinu naviňte ze šedého drátku. 92 podlepte 1mm přilepte na 89 na něj a na spodní zavěšení přilepte stabilizátor 93.

Na 71 přilepte držák olejového chladiče 94 na něj olejový chladič 95. Z dílů 96 a 97 slepte chlazení zadních brzd – lepte nalevo, napravo chlazení z dílů 98 a 99 z rubu tyto díly začerněte. Na 62 přilepte díl 100. Zpracujte a přilepte k šasi levé 101 a pravé 102 přední zavěšení, dále tyč řízení 103. Pokračujte přilepením brzdového kotouče s třmenem. Přední zavěšení dokončete předními tlumiči 104 – špejle 12 mm, pružinu naviňte ze šedého drátku. Pozor, v horní části špejli zploštěte, aby se dala uchytit do dílu 104.

Levé výfukové potrubí slepte z dílů 105, 106, 107,do celku nasuňte 108, pravé z dílů 109, 110, 107, do celku nasuňte 111. Nezapomeňte výfuky z vnitřní části začernit .Zadní část výfuků u objímky spojte páskem 112 s převodovkou zespodu. Uchycení motoru slepte z dílů 113 a 115 na levé a z dílů 114 a 115 na pravé straně. Zkompletujte zadní přítlačné křídlo z dílů 116, 117, 118, 119 a odložte jej do krabičky. K zakončení převodovky přilepte 120 a 121. Na držák zadního křídla 122, 123, 124 přilepte světlo 125, hotový držák vlepte do 126  a celek přilepte na zadní část převodovky 120, tak aby byl na středu vozu a kolmo vzhůru. Osaďte zadní křídlo ,tak aby bylo rovně. K zadní části převodovky přilepte konstrukci na zvedání vozu 127. Z dílu 128 slepte filtr ,zaklopení do špičky je směrem k zadní části vozu a přilepte jej na levou stranu motoru 48. To samé platí pro díl 129 ,ten přilepte na pravou stranu motoru 48. Pokračujte levým zrcátkem 130 a pravým zrcátkem 131. Na přední spojler z boků dle návodné kresby přilepte výztuhu z bílého drátku nebo vyztužené nitě. Připravte si kousky drátků jako chladící potrubí ,přilepte boční chladiče, levý 43, pravý 44 a spojte je drátky s motorem a nádržkou 127.

Pokračujte slepením zadních kol:

Střed kola 132 podlepte čtvrtkou, vlepte do 133 .Dále postupně lepte 134, 135.Ryska spojení pásků by měla navazovat. Zpracujte 136. Střed kola přilepte na 136 ryska spojení by měla být na opačné straně (důvod – když kolo postavíte tak aby nebylo vidět spojení na plášti, spojení na disku bude nahoře a tím bude i méně vidět.) Pokračujte pláštěm 137. U druhé strany podlepte střed 139 čtvrtkou, vlepte do pásku 138 a z rubu přilepte na bok pláště 136. Kolo dokončete nalepením boku na plášť.

Přední kola:

Střed kola 140 podlepte čtvrtkou, vlepte do 1141 . Zpracujte 142. Střed kola přilepte na 142 .Pokračujte pláštěm 143. U druhé strany podlepte střed 145 čtvrtkou, vlepte do pásku 144 a z rubu přilepte na bok pláště 142. Kolo dokončete nalepením boku na plášť.

Nyní kola nasuňte na vůz, popřípadě je můžete i přilepit napevno. Doporučuji nejprve vyladit jejich polohu tak, aby vůz stál rovně.

Věřím že se vám vůz March 761/7 líbí a těším se nashledanou u dalších modelů

Honza Polák